CU 5905

היחידה המרכזית

- טכנולוגיה דיגיטלית מושלמת

- מעביר כוח ל 80 מערכות וועידה, ושולט על 250 מערכות וועידה.

- אפשרות בחירה בין צורת הפעלה של המערכת – אוטומטי, ידני, VOX,FIFO.

- שליטת TCP/IP , לשליטה חיצונית

- אודיו מוצפן

- 2 ערוצי תרגום

- כניסה אנלוגית למצבי חירום

- 4 יציאות קבוצתיות מחברי XLR

- כבילה ע"י CAT-5

DC 5980

- קומפקטי ומעוצב לשימוש על גבי שולחן

- טכנולוגיית לחצנים רכים

- ניתן לקבוע מכשיר כ – מתרגם, יושב ראש, משתתף וועידה

- מגן כפתורים הניתן להסרה

- כניסת XLR ננעלת למיקרופון

- רמקול איכותי

- כניסת אוזניות סטריאו

- 2  מחברי DCN LAN

- 2 ערוצי תרגום

DDS 5900

מערכת וועידה ותרגום סימולטני

המערכת בנויה מהיחידה המרכזית – CU 5905  והיחידות האישיות – DC 5980.

- העברת אות שמע ( אודיו ) דיגיטלי

- שליטה על כל כמות של משתתפים מקטנה ביותר ועד 250 יחידות וועידה

- שליטה על כ – 35 יחידות תרגום סימולטני  ??????

- הפעלה סימולטנית של עד כשמונה דוברים באמצעות  8 מיקרופונים פתוחים בו זמנית.

- 2 ערוצי תרגום    [ ראה סעיף 3 ] ????????

- תמיכה ב – 4 מצבי מיקרופון – אוטומט, ידני, FIFO, VOX.

- כיבוי אוטומטי של המיקרופונים

- חיבור ETHERNET TCP/IP לשליטה חיצונית ביחידה המרכזית

- אפשרות להצפנת השמע אודיו למניעת האזנות